## Slide 1: Generatore di Numeri Casuali Tema E
a cura di:
Riccardo Bergamaschi, Jacopo Di Nardo,
Rosalinda Permunian e Giacomo Simonetto
1 luglio 2022 Tema E

## Slide 2: Numeri pseudocasuali e veri numeri casuali
Numeri pseudocasuali (PRN):
numeri generati da un algoritmo
Veri numeri casuali (TRN):
numeri casuali non generati da
un algoritmo
Acquisizione dati
TRNG
Applicazione
PRNG
TRNG
1 luglio 2022 Tema E

## Slide 3: True Random Number Generator
True Random Number Generator (TRNG): metodo di generazione di numeri casuali partendo da fenomeni fisici
UTILE PER:
crittografia: generazione di password per la sicurezza informatica
metodo Monte Carlo: metodo numerico per lo studio di fenomeni di varia natura basato sull’utilizzo di numeri casuali
Acquisizione dati
TRNG
Applicazione
1 luglio 2022 Tema E

## Slide 4: Metodo Monte Carlo
Si generano coordinate a partire dai numeri causali
Si inscrive la figura in un quadrato
Per trovare l’area della figura si calcola il rapporto tra i punti interni alla figura ed i punti totali e la si moltiplica per l’area del quadrato
Acquisizione dati
TRNG
Applicazione
=
1. Calcolo dell’area del cerchio tramite il metodo Monte Carlo
1 luglio 2022 Tema E

## Slide 5: Procedimento
Acquisizione dati
TRNG
Applicazione
Fenomeno fisico e strumentazione utilizzata
Analisi del segnale
Calcolo delle differenze di tempo tra eventi successivi
Conversione in bit
Formazione di byte
Conversione dei numeri in sistema decimale
Calcolo di
Considerazioni finali
1 luglio 2022 Tema E
{
{
{

## Slide 6: Interazioni fra luce e materia
Effetto fotoelettrico
Effetto Compton
1 luglio 2022 Tema E
Acquisizione dati
TRNG
Applicazione

## Slide 7: Il rivelatore e l’apparato
1 luglio 2022 Tema E
Acquisizione dati
TRNG
Applicazione

## Slide 8: Il rivelatore e l’apparato
()
1 luglio 2022 Tema E
Acquisizione dati
TRNG
Applicazione
HV supply
(-700 V)
ADC

## Slide 9: Relazione fra segnale ed energia
1 luglio 2022 Tema E
Acquisizione dati
TRNG
Applicazione

## Slide 10: La spettroscopia
138Ba
(40K)
Catena di 227Ac
1436 keV
Altri nuclidi presenti nell’ambiente
+
Effetto Compton
1 luglio 2022 Tema E
Acquisizione dati
TRNG
Applicazione

## Slide 11: Differenze dei tempi
1 luglio 2022 Tema E
Acquisizione dati
TRNG
Applicazione

## Slide 12: Differenze dei tempi
La casualità sta nella differenza di tempo tra due eventi consecutivi
Salva i tempi di tutti gli eventi nel vettore «tempi»
Calcola da differenza di tempo tra un evento e il suo precedente. Salvo i risultati nel vettore «diff»
1 luglio 2022 Tema E
Acquisizione dati
TRNG
Applicazione

## Slide 13: Creazione dei numeri casuali
La distribuzione dei dati è esponenziale (il grafico è in scala logaritmica)
1 luglio 2022 Tema E
Acquisizione dati
TRNG
Applicazione

## Slide 14: Da esponenziale a lineare
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
48 | 5 | 44 | 167 | 11 | 148 | 103 | 39 | 137 | 54 | 15 | 16 | 3 | 62 | 35 | 18
Conversione da numeri in base 10 in 0 e 1, rispettivamente se sono pari o dispari
Conversione da numeri binari in numeri di base 10, attraverso due tecniche differenti
1 luglio 2022 Tema E
91 218 | 181 173
Acquisizione dati
TRNG
Applicazione

## Slide 15: Conversione in bit
Algoritmo per la conversione delle differenze di tempo in 0 e 1
Percentuali dei valori ottenuti
  0 → 50,29%
  1 → 49,71%
Calcolo il resto della divisione tra la differenza di tempo «d» e 2. Aggiungo il risultato nel vettore «bits»
1 luglio 2022 Tema E
Acquisizione dati
TRNG
Applicazione

## Slide 16: Conversione da binario a decimale
Conversione corretta: 010110112 → 19110
Conversione alternativa: 010110112 → 21810
Bit | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Peso |  |  |  |  |  |  |  | 
Calcolo |  |  |  |  |  |  |  | 
Risultato | 0 | 64 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 1
Bit | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Peso |  |  |  |  |  |  |  | 
Calcolo |  |  |  |  |  |  |  | 
Risultato | 0 | 64 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 1
Bit | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Peso |  |  |  |  |  |  |  | 
Calcolo |  |  |  |  |  |  |  | 
Risultato | 0 | 2 | 0 | 8 | 16 | 0 | 64 | 128
Bit | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Peso |  |  |  |  |  |  |  | 
Calcolo |  |  |  |  |  |  |  | 
Risultato | 0 | 2 | 0 | 8 | 16 | 0 | 64 | 128
+ + + + + + + = 191
+ + + + + + + = 218
1 luglio 2022 Tema E
Acquisizione dati
TRNG
Applicazione

## Slide 17: Conversione da binario a decimale
Conversione corretta
Somma il prodotto tra il bit e il corrispettivo peso. Restituisce il valore calcolato
Conversione alternativa
Somma il prodotto tra il bit e il peso del suo corrispettivo in ordine opposto. Restituisce il valore calcolato
1 luglio 2022 Tema E
Acquisizione dati
TRNG
Applicazione

## Slide 18: Conversione da binario a decimale
Applicazione della funzione per conversione
Conversione di 8 bit consecutivi in numero in base 10.
Se la variabile «bug» ha valore «True», oltre alla conversione corretta, viene utilizzata anche la conversione alternativa
1 luglio 2022 Tema E
Acquisizione dati
TRNG
Applicazione

## Slide 19: In distribuzione uniforme
1 luglio 2022 Tema E
Acquisizione dati
TRNG
Applicazione

## Slide 20: Generazione numeri casuali
Funzione che restituisce i numeri casuali generati
La funzione restituisce i numeri casuali generati nell’ordine di come sono salvati nel vettore «randNumbers».
Quando si arriva all’ultimo valore memorizzato, si riparte dall’inizio
1 luglio 2022 Tema E
Acquisizione dati
TRNG
Applicazione

## Slide 21: Calcolare una stima del
Acquisizione dati
TRNG
Applicazione
1. Calcolo dell’area del cerchio tramite il metodo Monte Carlo
1 luglio 2022 Tema E

## Slide 22: Calcolare una stima del
Metodo 1
Acquisizione dati
TRNG
Applicazione
12, 235, 176, 89, 59, 25…
1 luglio 2022 Tema E

## Slide 23: Calcolare una stima del
Acquisizione dati
TRNG
Applicazione
1 luglio 2022 Tema E
= 3.1457487268742343

## Slide 24: Calcolare una stima del
Metodo 2
Acquisizione dati
TRNG
Applicazione
12, 235, 176, 89, 59, 25…
1 luglio 2022 Tema E

## Slide 25: Calcolare una stima del
Acquisizione dati
TRNG
Applicazione
1 luglio 2022 Tema E
= 3.142369057211926

## Slide 26: Calcolare una stima del
Metodo 3
Acquisizione dati
TRNG
Applicazione
12, 235, 176, 89, 59, 25…
1 luglio 2022 Tema E

## Slide 27: Calcolare una stima del
Acquisizione dati
TRNG
Applicazione
1 luglio 2022 Tema E
= 3.1437464428320077

## Slide 28: Calcolare una stima del
Metodo 4: Numeri pseudocasuali
Acquisizione dati
TRNG
Applicazione
1 luglio 2022 Tema E

## Slide 29: Calcolare una stima del
Acquisizione dati
TRNG
Applicazione
1 luglio 2022 Tema E
= 3.1428516830483048

## Slide 30: Calcolare una stima del
Acquisizione dati
TRNG
Applicazione
1 luglio 2022 Tema E
Metodo utilizzato | Valore ottenuto | Differenza
Metodo 1 | 3,1457487268742343 | 0,0041560732844399
Metodo 2 | 3,142369057211926 | 0,0007764036221301
Metodo 3 | 3,1437464428320077 | 0,0021537892422101
Metodo 4 | 3,1428516830483048 | 0,0012590294585100
3,14159265358979323846…

## Slide 31: Altre applicazioni del TRNG
Assegnazione delle parti da esporre agli stagisti
Acquisizione dati
TRNG
Applicazione
1 luglio 2022 Tema E

## Slide 32
GraziE per l’attenzione!
Tema E all’acceleratore AN2000
Source code: https://github.com/RBerga06/infn-lnl-stage2022-temaE